| Základní parametry serveru |  |
| --- | --- |
| Parametr | Popis | Splněno |
| Počet kusů | celkem | 1ks |
| Konstrukční provedení jednotky | Požadujeme servery v provedení pro rack včetně výsuvných kolejnic a kabelového managementu. Přístup ke všem komponentám serveru bez nutnosti použití nářadí. Všechny vnitřní a vnější komponenty, které jsou hot-plug musí být barevně značeny. Servery musí být vybaveny redundantním chlazením a napájením. Všechny musí být od jednoho výrobce |  |
|  | Chassis max. 1U, 8x 2.5" HDD hots-wap |  |
| Typ procesoru a počet procesorů | Požadujeme dvouprocesorový server x64, osazený jedním min. 4Core CPU a výsledkem alespoň 8500 bodů, publikovaným na https://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |
| Paměť operační | Požadujeme 32GB RAM složenou ze dvou modulů 16GB RDIMM, DDR4, 2666MT/s |  |
| Hard Disk - kapacita dat | 2x hot-plug pevný disk typu SSD, s kapacitou alespoň 200GB a minimálním DWPD3 |  |
| Zdroj napájení | Redundantní síťové napájecí zdroje max. 600W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů. Zdroje musí splňovat specifikaci „Platinum“ podle „80 Plus Comitee“. |  |
| Rozšiřující PCI-E karty | Nepožadujeme. Min. jeden PCI-e x16 volný |  |
| Karta síťová | Typu LAN-On-Motherboard se 2 porty 1000Base-T |  |
| Další rozhraní | Alespoň 4 x USB port, minimálně dva USB vzadu, jeden interní a jeden na předním panelu a alespoň dva z nich nastavitelné na USB 3.0 |  |
|  | Sériový port |  |
|  | Interaktivní systémový display indikující stav systému s možností zadání názvu serveru a možností interaktivního nastavení managementu serveru, např IP adresy management karty (OOB) |  |
| Management serveru (OOB) | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: s dedikovaným ethernet portem management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH Management tohoto serveru musí být schopen integrace s ostatními servery v tomto zadání, tak aby správa probíhala z jednoho GUI |  |
| Vestavěný hypervisor | Server musí být vybaven dvojicí elektronických neotáčivých médií, jako je SD karta, USB klíče, nebo dvojice SSD disků. Tato média musí být ve vzájemné redundanci. V případě použití SSD disků, tyto nesmí konzumovat min. počty požadovaných hot-swap pozic pro pevné disky. Musí být tedy buď interního provedení, nebo je nutné navýšit počty hot-swap HDD pozic požadovaných chassis. Na těchto médiích požadujeme výrobcem předinstalovaný ESXi hypervisor. |  |
| Řadič HDD/RAID controller | minimální vlastnosti řadiče: 2GB NVRAM cache, zálohovaná proti ztrátě write-cache při výpadku proudu alespoň po dobu 72 hodin typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare |  |
| Záruka | 60 měsíců / 4 hodiny „on-site response“, s dostupností hotline 24x7x365, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaných systémů, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách. Po dobu trvání záruky, požadujeme garanci bezplatné výměny SSD disků v případě hrozícího propisu média (SSD wear-out) |  |
| Budoucí prodloužení podpory | Ano, min o 24 měsíců |  |

Poznámka:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména,  zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého výrobce resp. dodavatele za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.